«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Константа»

Маркин В.Н.

_______________

М.П.

Инструкция по монтажу
светопрозрачных конструкций
REHAU
и отделочным работам.

Инструкция по монтажу
светопрозрачных конструкций REHAU

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных и наружных дверных блоков ПВХ (далее — оконных блоков) к стеновым проемам.

Стандарт применяют при замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях. Требования настоящего стандарта могут быть использованы при проектировании монтажных швов узлов примыканий витражных и других фасадных конструкций.

Стандарт не распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных блоков специального назначения (например, противопожарных, взрывозащитных и др.), а также изделий, предназначенных для применения в неотапливаемых помещениях.

Общие требования к монтажу изделий

- Монтаж светопрозрачных конструкций из ПВХ должен осуществляться специалистами REHAU ,имеющих Сертификат о прохождении обучения.

- Окончание монтажных работ должно подтверждаться Актом сдачи приемки выполненных работ, с подписанием, которого вступают в силу гарантийные обязательства Поставщика, условия которого указаны в тексте Договора и в Сервисной книжке.

- Демонтаж и монтаж изделий в заселенных зданиях (замена окон) должны проводиться так, чтобы во время и после монтажа квартира оставалась пригодной для жилья. Это требование относится и к производству работ в холодное время года — необходимо обеспечить последовательный демонтаж-монтаж изделий (одно за другим).

- До установки и крепления в проеме изделия должны находиться в зоне монтажа, как минимум, 12 часов в холодное время года (для того, чтобы достигнуть температуры окружающей среды).

- При монтаже окон, когда температура ниже — 5°С, необходимо учитывать специфические свойства применяемых материалов. В этом случае следует избегать прямых ударов по рамам и створкам.

- Размещение конструкции в проемах определяется в схеме объекта. Конструкция выставляется по уровню в двух взаимно перпендикулярных и горизонтальной плоскостях, максимальные отклонения не должны превышать 1,5 мм на 1 м рамы,но не более 3мм на длину и высоту изделия. Отклонения от этих требований согласовываются с Заказчиком на объекте с произведением соответствующей записи в Акте сдачи приемки выполненных работ (рукой Заказчика, под его подпись), если такие отступления не предусмотрены условиями Договора.

- При проектировании и исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие условия:

- заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых конструкций должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещения; (ЗАПЕНИВАЕТСЯ ЗА ОДИН ПРОХОД)

- конструкция узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков), приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов; препятствовать проникновению конденсата из пенного шва внутрь помещения, что обеспечивается применением гидро-пароизоляционных материалов.

- эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания (сопротивление теплопередаче, звукоизоляции, воздухо- и водопроницаемость) должны отвечать требованиям, установленным в строительных нормах;

- конструкция узлов примыкания должна обеспечивать надежный отвод дождевой воды и конденсата наружу, что обеспечивается применением гидроизоляционных паропроницаемых материалов.

Монтажный шов состоит из трех слоев, которые подразделяют
по основному функциональному назначению:

Рисунок 1

Узел примыкания оконного блока к четверти
с использованием изоляционной
саморасширяющейся паропроницаемой ленты

1 – пенный утеплитель;

2 – изоляционная саморасширяющаяся;

паропроницаемая лента (ПСУЛ) ; Либо СТИЗ А

3 – гибкая анкерная пластина;(должна быть прикру

ченной к раме)

4 – герметик;( Жидкий пластик Cosmofen 345)

5 – пароизоляционная лента;Либо СТИЗ Б

6 – панель внутреннего откоса;

7 – пенный утеплитель;
8 – дюбель со стопорным шурупом.( обязательно 2шт)

Рисунок 4

Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем

1 – подоконник;

2 – пенный утеплитель;

3 – пароизоляционная лента;

4 – гибкая анкерная пластина;

5 – штукатурный раствор;

6 – дюбель-гвоздь;

7 – водоизоляционная паропроницаемая лента;

8 – шумопоглощающая прокладка;

9 – отлив.(Устанавливается под раму)

Внешний слой гидроизоляционный паропроницаемый:

- лента диффузионная мембранного типа внешняя (наклеивается под отлив, нащельник, внешний подоконник).

- ПСУЛ может применяться в проёмах, не требующих выравнивания четвертей путём оштукатуривания внутренней части внешнего монтажного шва, с перепадами по уровню не превышающими рабочее расширение применяемых саморасширяющихся лент.

- СТИЗ-А может применяться во всех проёмах, с любыми отклонениями от уровня и любой шириной внешнего монтажного шва.

Внутренний слой пароизоляционный:

- лента паро-гидроизоляционная фольгированная применяется для отделки откосами ПВХ, ГВЛВ, отделки штукатурными откосами (отделка штукатурными откосами только силами Заказчика).

Также возможно применение пароизоляционной мастики СТИЗ-Б (Сазиласт).

Выбор материалов для устройства монтажных швов определяется типом строения и размером монтажных зазоров и может быть изменён на этапе производства строительно-монтажных работ. Пароизоляционные материалы по внутреннему контуру монтажного зазора должны быть уложены непрерывно, без пропусков. Допускается стыковка лент по длине внахлест, длина стыковки не менее 1/2 ширины ленты, но не менее 100 мм.

Монтаж    Подготовительная часть

- На объекте необходимо переодеться в фирменную одежду, сменить обувь.

- Перед монтажными работами требуется проверить состояние и наличие на объекте изделий и комплектующих на соответствие листу замера к Договору.

Также необходимо проверить на соответствие размеров устанавливаемых изделий габаритам и конфигурациям реальных проемов.

- Перед началом монтажных работ необходимо проанализировать «Задание бригаде» в листе замера и особенности схемы установки изделий.

В случае некомплектности заказа, ошибки в листе замера, невозможности установки изделий, немедленно сообщить об этом в Центр клиентских услуг и действовать в соответствии с их указаниями. Несообщение о недовозе или браке изделий, либо сообщение позднее 1 часа после прибытия на объект считается браком монтажа.

- Подготовка рабочего места перед началом монтажа изделий — расстелить пленку, предназначенную для сбора строительного мусора, накрыть радиаторы обогрева. Произвести защиту стен, обоев, мебели, электрических, газовых и иных коммуникаций, если это предусмотрено Договором. Проверить наличие напряжения в электрической цепи в жилых помещениях и на строящихся объектах переносок, удлинителей, растяжек, необходимых для подключения монтажного электроинструмента.

- Если демонтируемые изделия находятся на фасадной части здания, или возле дома припаркованы автомобили, или находится пешеходная зона, необходимо в обязательном порядке оградить участок площади, достаточный для исключения нанесения травм пешеходам или повреждения автомобилей элементами демонтируемых конструкций.

- Перед строительно-монтажными работами требуется сгруппировать (разнести) по помещениям устанавливаемые изделия.

- Необходимо подготовить место в помещении для складирования составляющих изделий. Разукомплектованные части изделий и стеклопакеты устанавливать на нежесткие поверхности.

Демонтаж и монтаж изделий в жилых помещениях необходимо проводить так, чтобы во время и после монтажа изделий из ПВХ, квартира оставалась пригодной для жилья.

Демонтаж старых изделий

- Используя нож или подобный инструмент, удалить штукатурку или отделочный материал по периметру существующей рамы с внутренней стороны там, где они находят на раму (снять нащельники).

- Снять створки старого окна с петель и стекла с основной рамы. Складировать их либо в помещении, либо вынести на лестничную клетку.

- Освободить от крепежа раму — удалить гвозди, дюбели и прочие элементы, фиксирующие раму.

- Старые рамы демонтировать так, чтобы их можно было вторично использовать, если это оговорено условиями Договора.

- Перед демонтажем подоконников необходимо отделить обои от стены, по возможности, на такое расстояние, чтобы при демонтаже подоконников не повредить обои.

- Аккуратно демонтировать старый отлив и подоконник для их вторичного использования, если это оговорено условиями Договора.

- Вынуть раму и складировать ее либо в помещении по согласованию с Заказчиком, либо вынести на лестничную клетку. Таким же образом поступить и с демонтированными подоконниками и отливами.

- Произвести очистку поверхности проема от наплывов раствора, грязи и пыли,
а также прилегающих территорий от строительного мусора. Сложить мусор в мешки, с помощью пылесоса убрать мелкую крошку с проема. Мусорные мешки либо складировать в помещении по согласованию с Заказчиком, либо вынести их на лестничную клетку.
Старые окна, отливы и подоконники являются собственностью Заказчика.

- Подготовка проемов

Перед устройством монтажных швов примыкающие поверхности коробки оконного блока и стенового проема должны быть очищены от пыли, грязи, масляных пятен, наледей и изморози.

10.Установка и крепление оконных блоков

Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений (отклонения от вертикали и горизонтали деталей коробок, смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на длину ,высоту изделия) и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в оконном проёме. При установке оконных блоков допускается использовать деревянные или из полимерных материалов опорные колодки. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.

Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в стене устанавливают исходя из конструкции стенового проема, прочности стенового материала. Нижнюю часть предпочтительней крепить на анкерные пластины, при ширине нижнего монтажного шва более 30 мм устанавливается МРС. При установке на МРС, в нижней части коробки, подготовленное отверстие для крепежа заполняется количеством герметика, достаточным для предотвращения проникания влаги в подоконное пространство (пространство под подоконником) через место крепления.

Если расстояние между боковыми частями коробки, вертикальным импостом, не превышает установленные настоящим стандартом размеры между крепёжными элементами – крепление устанавливается только в районе несущего импоста, эркера, соединительного или усиливающего профиля.

Максимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать для:

- коробок из профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;

- коробки с ламинацией из профилей и с цветным основанием – 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента 150-180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента 120-180 мм.

Рисунок B.1

Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей

а – оконный блок с вертикальным импостом;
б – оконный блок с безимпостным (штульповым) притвором; 
А – расстояние между крепежными деталями.

Инструкция по устройству монтажного шва

Перед началом работ следует провести пробный тест на первичное расширение пенного материала в условиях окружающей среды монтажной зоны и при работе не допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока. Срезка излишков пенного утеплителя допускается с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя. Заполнение монтажного зазора изоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов и щелей. Наличие расслоений, сквозных зазоров и щелей не допускается. Если ширина монтажного шва, превышает 50 мм, заполнение зазора следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной производителем пенного утеплителя.

При использовании в наружном слое монтажного шва саморасширяющихся уплотнительных лент учитывают следующие требования:

- Для обеспечивания плотного примыкания в горизонтальном и вертикальном направлении шва ленты раскраивают по длине с припуском 1,0-1,5 см на каждую сторону.

- Ленты наклеивают монтажным самоклеящимся слоем на расстоянии 3-5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема.

- Ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем; перелом лент под углом не допускается; возможен изгиб ленты при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации.

- Нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов, ухудшающих эксплуатационные показатели монтажных швов, на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается.

- Для устройства центрального тепло- и звукоизоляционного слоя используется пена монтажная.

- Заполнение монтажного зазора пеной следует выполнять при полностью собранном и окончательно закрепленном оконном блоке, при этом следует контролировать полноту и степень заполнения монтажного зазора.

- Внутренний пароизоляционный слой монтажного шва должен обеспечить надежную изоляцию материалов центрального шва.

- При использовании для изоляции внутреннего слоя пароизоляционных ленточных материалов следует руководствоваться следующими требованиями:

- раскрой лент по длине следует выполнять с припуском для нахлеста в местах угловых соединений.

- соединение лент с поверхностями оконного блока и стенового проема по всему периметру должно быть плотным, без складок и вздутий.

- При установке пароизоляционной ленты под штукатурный слой следует применять ленты с наружным покрытием, которое обеспечивает необходимую адгезию со штукатурным раствором; допускается стыковка лент по длине на прямолинейных участках с нахлестом, а так же комбинация лент и мастики СТИЗ-Б.

Инструкция установки оконного отлива:

- Центральный слой с внешней стороны закрывается паропроницаемой лентой мембранного типа с припуском на четверть. Пространство под отливом запенивается в районе подставочного профиля и в виде решётки по всей плоскости проёма для обеспечения жёсткости отлива.

- В узлах примыкания отлива к стеновому проему и коробке оконного блока, необходимо обеспечивать условия, исключающие попадание влаги в монтажный шов. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены — 30-40 мм.

Установка подоконника

Одна из основных задач при установке подоконника (порожка) — создание теплоизолирующего пенного шва между подставочным профилем и тыльной стороной подоконника.

Если в кирпичном доме или блочном при ширине откосов более 250 мм, откосы восстанавливают отделочники , то подоконники (порожки) устанавливаются ими (если они заказаны). Во всех остальных случаях независимо от типа дома подоконники и порожки устанавливаются бригадой монтажников.

Для жесткой фиксации тыльной стороны подоконника в стыке с рамой, в нижнюю часть подставочного профиля под полочку вкручиваются саморезы 3,8 х 64 мм. Подоконник (порожек) вставляется между саморезами и рамой. ФСФ (Фанера Смоляной Фенолформальдегидный клей) подоконники прижимаются к раме деревянными клиньями, установленными в подоконное пространство (пространство под подоконником) в районе подставочного профиля.

Края подоконника (порожка) монтируются в стену на глубину не менее 10 мм. При необходимости проштробить стену под размер устанавливаемого подоконника (порожка).

Подоконник балконного окна устанавливается «внахлест» на раму двери на 10-15 мм с тем, чтобы плоскость откоса под подоконником не совпадала с его торцом.

«Уши» подоконника вырезаются длиной 40-50 мм.

При проверке состояния подоконников (порожков) и заготовок откосов обязательно, не приступая к работе с ними, проверить их качество: снять защитную пленку и в случае их необратимых повреждений или по настоянию Заказчика, сообщить об этом в Центр клиентских услуг и действовать в соответствии с полученными указаниями.

Инструкция установки подоконника

- Подготовить установочное место — расчистить, заложить пеноблоком (при необходимости). Щели между подоконником и пеноблоком заполняются монтажной пеной. Заполнение подоконного пространства (пространства под подоконником) производится с таким расчетом, чтобы после использования закладных кирпичей новое под подоконное пространство составляло 15 ¼ 20 (мм);

- Провести уточняющий замер, разметить вырезы и сделать метки для симметричной установки подоконника относительно окна. В кирпичных домах целесообразно не обрезать ФСФ подоконник, а выдолбить нишу в стене для установки цельного подоконника;

- Сделать необходимые вырезы;

- Влажной тряпкой удалить пыль с нижней плоскости подоконника;

- Увлажнить установочное место в области нанесения монтажной пены;

- Вкрутить в подставочный профиль саморезы, или установить деревянные клинья для фиксации тыльной стороны подоконника (порожка);

- Приклеить на силикон к подставочному профилю со стороны помещения подкладки толщиной 5 мм, для создания между тыльной стороной подоконника и подставочным профилем пенного шва.

- Уложить слой монтажной пены по лицевой части подставочного профиля для образования теплоизоляционной «подушки»;

- Завести тыльную сторону подоконника в установочное место таким образом, чтобы толщина пенного шва между ним и подставочным профилем составила 5 ¼ 10 мм;

- Уложить монтажную пену под подоконник в районе окна шириной 60 ¼80 мм по всей ширине проема;

- В кирпичных домах (постройки 50-х и ранее годов), где ширина демонтированной рамы составляла 200 и более миллиметров, для исключения образования «мостов холода» произвести сплошное запенивание под новым подоконником глубиной равной ширине демонтированной рамы;

- По краю нижней части проема на расстоянии 20 ¼ 50 мм от плоскости стены установить деревянные бруски для выставления подоконника под углом в сторону помещения: 2°-3° для пластикового подоконника или ФСФ порожка и 3°-5° для ФСФ подоконника;

- Произвести сплошное запенивание под подоконником по всей его длине по линии деревянных брусков (клиньев);

- Засиликонить стык подоконник-рама, используя силиконовый герметик. Суммарная ширина силиконового шва по двум плоскостям не должна быть больше 3 мм;

- Установить заглушки на торцы ПВХ подоконников на силиконовый герметик.

Заделка монтажного шва под подоконником

Этот вид отделочных работ подразумевает заделку разрушений стены, связанных с демонтажом- монтажом подоконника, но только той части стены, которая находится под подоконником (порожком) и по его торцам.

Отделочник обязан предпринять все меры по защите обоев от повреждений: надрезать, оклеить малярным скотчем, отвести их от мест, где будут производиться штукатурные работы, согласовав свои действия с Заказчиком.

Штукатурный слой под подоконником (порожком) глубиной 20-50 мм существенно добавляет жесткости к его установке.

Инструкция

Перед началом заделки под подоконником монтажного шва (ЗПП) удалить пену из монтажного шва под подоконником и его торцов на глубину 20-30 мм для панельных домов и 30-50 мм для кирпичных;

- Подготовить штукатурную смесь из двух компонентов: ВетонитТТ (штукатурка для наружных работ) и Фугенфюллер (штукатурка для внутренних работ) в соотношении 1:3;

- Заштукатурить подготовленные к работе места под подоконником (порожком) и его торцами в одну плоскость со стеной;

- Заштукатуренная поверхность должна быть ровной, без наплывов и трещин;

- Очистить влажной тряпкой нижнюю часть подоконника от штукатурки;

- Стык штукатурки с нижней частью подоконника обработать силиконовым герметиком, ширина шва которого не должна превышать 5 мм.

Требования к крепежным элементам и их установке

Крепежные элементы предназначены для жесткой фиксации оконных блоков к стеновым проемам и для передачи ветровых и других эксплуатационных нагрузок на стеновые конструкции.

Для крепления оконных коробок к стеновым проемам, в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, применяют различные универсальные и специальные крепёжные элементы (детали и системы):

- универсальные пластмассовый дюбель-гвоздь;

- МРС (саморез по бетону);

- гибкие анкерные пластины.

Примеры крепежных элементов.

а – универсальный пластмассовый дюбель-гвоздь;

б – гибкая анкерная пластина;

в – МРС.

Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины возможно при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью самореза 4,2 х 30 с пресс шайбой.

МРС применяется для крепления оконных блоков к стенам, не имеющим в месте установки видимого эффективного утеплителя.

Требования безопасности

- Перед установкой СПК в оконный проем следует убедиться в отсутствии посторонних лиц под  местом производства работ, предварительно огородив его сигнальной лентой и соответствующими  предупреждающими знаками «Стой. Опасно!», «Проход запрещен!». В случаях интенсивного пешеходного движения, возможного появления случайных лиц в зоне производства работ выделяется   работник контролирующий ход производства работ, находясь внизу.

- Изделия, предполагаемые к установке складируются у внутренней стены помещении, на прокладку, с углом наклона, исключающим их возможное падение. Длинномерный материал складируется вдоль стены, горизонтально, на прокладку.

- Помещение, где проводятся работы по установки СПК, должно быть освобождено от строительного и бытового мусора, предметов затрудняющих подход к рабочему месту. В случаях недостаточного естественного освещения следует дополнительно использовать искусственное освещение.

- Перед началом работ убедиться в исправности ручного электрического инструмента, электрических кабелей, токопитающих розеток. Проверить комплектность и исправность другого технологического оборудования. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать неисправный или имеющий  дефекты рабочий инструмент.

- При выполнении работ применение специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты (респираторы, каски, перчатки, страховочные пояса и т, д.) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Зона работ при  которой использование страховочного пояса обязательно составляет менее 2-х метров от открытого  пространства. При возможном свободном падении с высоты более 0,5 метров предохранительный  пояс должен быть снабжен амортизатором.

- При необходимости использования стремянок, подмостей, строительных козелков необходимо  убедиться в их исправном состоянии. Производить работы с использованием приставных лестниц  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Установку, перемещение стеклопакетов и иных частей конструкции производить только с использованием «присосок» и иных, разрешенных к применению, грузозахватывающих  устройств.

- При использовании монтажной пены или иных синтетических герметизирующих веществ, следует пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и органов зрения (респираторы, защитные очки). При попадании монтажной пены на открытые участки тела НЕМЕДЛЕННО  удалить её и промыть водой с мылом.

- После окончании работы снять сигнальные ленты с предупреждающими знаками.